příloha č. 3 – Specifikace předmětu plnění

Tabulky mandatorních požadavků pro přepínače a bezdrátové přístupové body:

| Přepínač typ 2a |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Min. požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Základní vlastnosti: |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Stohovatelný, 1RU |  |
| Počet dedikovaných stohovacích portů volitelného stohovacího modulu | 2 |  |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 80 Gb/s |  |
| Stateful Switch Over v rámci stohu | Podporuje |  |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | Podporuje |  |
| Redundantní ventilátory | Podporuje |  |
| Interní redundantní napájecí zdroj požadován | Podporuje |  |
| Datový stohovací kabel požadován 1m | Podporuje |  |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX | 48 |  |
| Uplink porty | 4x10GE SFP+ |  |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6MB |  |
| Velikost MAC address tabulky | 16000 |  |
| Min. počet IPv4 routes | 2000 |  |
| Min. počet IPv6 routes | 1000 |  |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 1000 |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | Podporuje |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | Podporuje |  |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | Podporuje |  |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 48 |  |
| IEEE 802.1q | Podporuje |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1x – Port Based Network Access Control | Podporuje |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | Podporuje |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | Podporuje |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | Podporuje |  |
| RADIUS CoA | Podporuje |  |
| Per VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | Podporuje |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | Podporuje |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | Podporuje |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | Podporuje |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | Podporuje |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | Podporuje |  |
| OSPFv2 | Podporuje |  |
| OSPFv3 | Podporuje |  |
| EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | Podporuje, povýšením firmware |  |
| ISIS | Podporuje, povýšením firmware |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | Podporuje, povýšením firmware |  |
| Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | Podporuje |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | Podporuje |  |
| IGMP snooping | Podporuje |  |
| MLD snooping | Podporuje |  |
| DHCP relay | Podporuje |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | Podporuje |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | Podporuje |  |
| QoS - Strict Priority Queue | Podporuje |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | Podporuje |  |
| QoS Policing | Podporuje |  |
| QoS-Hierarchical QoS | Podporuje, min. 2 úrovně |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv4 i IPv6 (HSRP nebo VRRP) | Podporuje |  |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | Podporuje |  |
| IPv6 QoS | Podporuje |  |
| Bezpečnost: |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | Podporuje |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 Snooping, IPv6 Source Guard) | Podporuje |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | Podporuje |  |
| PACL, VACL | Podporuje |  |
| Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny | Podporuje, povýšením firmware |  |
| IEEE 802.1ae na uplink portech | Podporuje |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | Podporuje |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | Podporuje |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | Podporuje |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot | Podporuje |  |
| HW trusted modul pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | Podporuje |  |
| Podpora SUDI (IEEE 802.1ar) autentizace | Podporuje |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | Podporuje |  |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | Podporuje |  |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | Podporuje |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | Podporuje |  |
| Management: |
| SSHv2 | Podporuje |  |
| CLI rozhraní | Podporuje |  |
| Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | Podporuje |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | Podporuje |  |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | Podporuje |  |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | Podporuje |  |
| SNMPv2/v3 | Podporuje |  |
| Podpora network boot (iPXE) přes IPv4 i IPv6 | Podporuje |  |
| Integrovaná RFID identifikace | Podporuje |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | Podporuje |  |
| NTPv3 server | Podporuje |  |
| Přepínač typ 2b |  |  |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Min. požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Základní vlastnosti: |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Stohovatelný, 1RU |  |
| Počet dedikovaných stohovacích portů volitelného stohovacího modulu | 2 |  |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 80 Gb/s |  |
| Stateful Switch Over v rámci stohu | Podporuje |  |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | Podporuje |  |
| Redundantní ventilátory | Podporuje |  |
| Datový stohovací kabel požadován 1m | Podporuje |  |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX | 48 |  |
| Uplink porty | 4x1GE SFP |  |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6MB |  |
| Velikost MAC address tabulky | 16000 |  |
| Min. počet IPv4 routes | 2000 |  |
| Min. počet IPv6 routes | 1000 |  |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 1000 |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | Podporuje |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | Podporuje |  |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | Podporuje |  |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 48 |  |
| IEEE 802.1q | Podporuje |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1x – Port Based Network Access Control | Podporuje |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | Podporuje |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | Podporuje |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | Podporuje |  |
| RADIUS CoA | Podporuje |  |
| Per VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | Podporuje |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | Podporuje |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | Podporuje |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | Podporuje |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | Podporuje |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | Podporuje |  |
| OSPFv2 | Podporuje |  |
| OSPFv3 | Podporuje |  |
| EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | Podporuje, povýšením firmware |  |
| ISIS | Podporuje, povýšením firmware |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | Podporuje, povýšením firmware |  |
| Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | Podporuje |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | Podporuje |  |
| IGMP snooping | Podporuje |  |
| MLD snooping | Podporuje |  |
| DHCP relay | Podporuje |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | Podporuje |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | Podporuje |  |
| QoS - Strict Priority Queue | Podporuje |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | Podporuje |  |
| QoS Policing | Podporuje |  |
| QoS-Hierarchical QoS | Podporuje, min. 2 úrovně |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv4 i IPv6 (HSRP nebo VRRP) | Podporuje |  |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | Podporuje |  |
| IPv6 QoS | Podporuje |  |
| Bezpečnost: |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | Podporuje |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 Snooping, IPv6 Source Guard) | Podporuje |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | Podporuje |  |
| PACL, VACL | Podporuje |  |
| Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny | Podporuje, povýšením firmware |  |
| IEEE 802.1ae na uplink portech | Podporuje |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | Podporuje |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | Podporuje |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | Podporuje |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot | Podporuje |  |
| HW trusted modul pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | Podporuje |  |
| Podpora SUDI (IEEE 802.1ar) autentizace | Podporuje |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | Podporuje |  |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | Podporuje |  |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | Podporuje |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | Podporuje |  |
| Management: |
| SSHv2 | Podporuje |  |
| CLI rozhraní | Podporuje |  |
| Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | Podporuje |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | Podporuje |  |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | Podporuje |  |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | Podporuje |  |
| SNMPv2/v3 | Podporuje |  |
| Podpora network boot (iPXE) přes IPv4 i IPv6 | Podporuje |  |
| Integrovaná RFID identifikace | Podporuje |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | Podporuje |  |
| NTPv3 server | Podporuje |  |
| Bezdrátový přístupový bod typ 1 |
| Požadavek na funkcionalitu | Min. požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Základní vlastnosti: |
| Typ antén | Integrované pro obě pásma |  |
| Dvě rádia pracující v režimu 2,4 a 5 GHz pro standardní prostředí nebo duální 5 GHz pro HD nasazení, možnost statické i dynamické volby režimu, možnost provozovat jedno z rádií v monitorovacím režimu pro 2,4 i 5 GHz současně | Podporuje |  |
| Podpora standardů 802.11a/b/g/n a 802.11ac wave 2 | Podporuje |  |
| Podpora 4x4 MIMO, podpora MU-MIMO, až 160 MHz kanál pro 802.11ac | Podporuje |  |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) per radio | 8 | 1111 |
| Podpora mechanismu pro optimalizaci fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11 a/g/n/ac klientům (Beam Forming) | Podporuje |  |
| Podpora mechanismů pro přepojení klientů z 2,4GHz do 5GHz pásma a optimalizovaného roamingu | Podporuje |  |
| Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro nasazeni PKI | Podporuje |  |
| Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např. Wireshark) | Podporuje |  |
| AP uzavřené konstrukce, bez větracích otvorů a ventilátoru | Podporuje |  |
| Access Pointy jsou fyzicky zabezpečitelné/zamknutelné k okolním pevným částem | Podporuje |  |
| Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli a přes IPv4 a IPv6 pomocí Telnet a SSH | Podporuje |  |
| Hardwarová podpora spektrální analýzy s podporou 160 MHz kanálů (detekce zdroje rušivého signálu – interference) | Podporuje |  |
| Hardwarová podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur | Podporuje |  |
| 2 x 10/100/1000 Ethernet rozhraní | Podporuje |  |
| Možnost 802.3at PoE napájení AP | Podporuje |  |