Tabulky mandatorních požadavků pro bezdrátové přístupové body:

| Bezdrátový přístupový bod typ 1 |
| --- |
| Požadavek na funkcionalitu | Min. požadavky | Splňuje ANO/NE |
| Základní vlastnosti: |
| Typ antén | Integrované pro obě pásma |  |
| Dvě rádia pracující v režimu 2,4 a 5 GHz pro standardní prostředí nebo duální 5 GHz pro HD nasazení, možnost statické i dynamické volby režimu, možnost provozovat jedno z rádií v monitorovacím režimu pro 2,4 i 5 GHz současně | Podporuje |  |
| Podpora standardů 802.11a/b/g/n/ac a Wi-Fi6 (802.11ax) | Podporuje |  |
| Podpora minimálně 4x4 MIMO, MU-MIMO, UL/DL OFDMA, TWT, BSS Coloring a až 160 MHz kanál pro 802.11ax | Podporuje |  |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) per radio | 8 |  |
| Podpora mechanismu pro optimalizaci fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11 n/ac/ax klientům (Beam Forming) | Podporuje |  |
| Podpora mechanismů pro přepojení klientů z 2,4GHz do 5GHz pásma a optimalizovaného roamingu | Podporuje |  |
| Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro nasazeni PKI | Podporuje |  |
| Access Point obsahuje radio podporující BLE 5.0, ZigBee, Thread a USB 2.0 port | Podporuje |  |
| Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP s možností jeho zasílání do analyzátoru (např. Wireshark) | Podporuje |  |
| Podpora autentizace Access Pointu do LAN sítě pomocí 802.1x, AP obsahují 802.1x supplikant | Podporuje |  |
| AP uzavřené konstrukce, bez větracích otvorů a ventilátoru | Podporuje |  |
| Access Pointy jsou fyzicky zabezpečitelné/zamknutelné k okolním pevným částem | Podporuje |  |
| Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli a přes IPv4 a IPv6 pomocí Telnet a SSH | Podporuje |  |
| Hardwarová podpora spektrální analýzy s podporou 160 MHz kanálů (detekce zdroje rušivého signálu – interference) | Podporuje |  |
| Hardwarová podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur | Podporuje |  |
| 1 x 100/1000/2500 Mbit/s RJ45 ethernet rozhraní kompatibilní s 802.3bz | Podporuje |  |
| Možnost 802.3af/at PoE napájení AP | Podporuje |  |